# Text boxes

Raysun H-168 & HID-2

充電式強力探照燈

P.09

安全防衛及戰術裝備 – 06

本型錄內容說明、規格如有調整修訂，不另通知。

Raysun HID-2

- 手提／肩掛式遠距離HID探照燈，有效照明距離可達1200公尺。

- 強化航太鋁合金材質，具防水性，適用於海上救助、消防救災…等。

- 具1913戰術滑軌，可結合武器輔助瞄準照明。

- 四種可選購濾光鏡：紅光、藍光、紫外光及紅外光，可依不同需求選擇使用。

- 附高強度硬式浮水攜行箱，便於攜帶並提供防水、防震的保護。

Raysun H-168

- 手提／肩掛式強光照明燈，投射距離可達800公尺。

- 可於室內外或車上充電，操作簡單攜帶方便。

- 可完全浸沒防水，強力推薦做為海上照明使用。

- 具10分鐘以上弱電告警功能。

HID-2選購濾光鏡：

紅光

藍光

紫外光

紅外光

( 規格：

| 型號 | H-168 (X) | H-168 (H) | HID-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外部材質 | ABS樹脂 | 強化航太鋁合金，軍規TYPE II硬陽處理 |
| 尺寸 | 長：270 寬：170 高：180 (毫米) | 直徑：120 長：225 (毫米) |
| 重量 | 2500公克以內 | 2800公克以內 |
| 控制開關 | 具開／關／手控閃光 | 二段式開(ON)／關(OFF)功能 |
| 燈泡 | 55W/100W氙氣燈泡 | 35W HID | 35W HID |
| 照射強度 | 平行光軸照射距離10公尺處光強度達2500/ 3500Lux以上 | 平行光軸照射距離10公尺處光強度達3500Lux以上 最高輸出亮度3200流明 |
| 使用電源 | 鎳氫充電式電池， 連續照明80分鐘以上 | 鋰電池， 連續照明120分鐘以上 | 鋰電池，可連續使用90分鐘以上 |
| 防護等級 | 浸沒防護等級IP-66以上 | IP-56 |
| 選購濾光鏡 | 無 | 紅光: 590~640nm；救災、信號、多媒體或戶外攝影等用途 藍光: 450nm；信號 紫外光: 365nm；指紋、血跡、足跡等分析判斷，紙幣、寶石、礦物、細菌等鑑識 紅外光: 800nm；不可見光隱密夜視探照 |

加裝紅光濾鏡

加裝藍光濾鏡

1

4

4

1

2

2

加裝紫外光濾鏡

3

3

( Raysun HID-2標準包裝配備：

- HID-2充電式防水強力探照燈

- 適用AC100~240V電壓充電器

- 尼龍製可調式攜行肩帶

- 高強度硬式浮水攜行箱

( Raysun H-168標準包裝配備：

- H-168充電式防水照明燈

- 適用AC100~240V電壓充電器

- 汽車用電源供電線

- 尼龍製可調式攜行肩帶

加裝紅外光濾鏡