# Text boxes

Raysun TPL-5/6, TPL-10

強光戰術手電筒系列

P.10

安全防衛及戰術裝備 – 07

Raysun TPL-5 (LED)

Raysun TPL-6 (氙氣)

Raysun TPL-10 (LED)

- 五段式燈光：強／中／弱光、炫目閃光及摩斯碼SOS求救模式。

- 特殊的前端鋸齒狀設計，可用作防身或擊破用。

- 配合Picatinny結合座可安裝於配附戰術滑軌的武器上。

- 特製鋁合金材質，堅固耐用，可達浸沒防水IP- 66等級。

- 可安裝另購的強化PC防身指揮棒，除可用作一般指揮棒使用，更可用作防身及打擊用途。

- 四段式燈光：強／中／弱光及炫目閃光。

- 超強亮度10W CREE LED燈泡。

- 採用ThermoflowTM專利散熱結構，能有效導熱並延長使用壽命。

- 配合Picatinny結合座可安裝於附設1913戰術滑軌的武器上。

配合Picatinny結合座，TPL-5 / TPL-6 / TPL-10均可安裝於附設1913戰術滑軌的武器上

TPL-5 / -6＋專用

強化PC防身指揮棒

( 規格：

| 型號 | TPL-5 | TPL-6 | TPL-10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外部材質 | 超硬航太鋁合金6061-T6，配合TYPE III硬陽處理 |
| 尺寸 | 長：144 直徑：34 (毫米) | 長：243 直徑：58.3 握把：26.7 (毫米) |
| 重量 | 175公克以內（含電池） | 380公克以內（含電池） |
| 控制開關 | 按鈕位於尾端 可作五段式切換：強／中／弱光、閃光、求救訊號光(TPL-5; TPL-6僅為開／關) | 按鈕位於握把上及尾端 可作四段式切換：強／中／弱光及閃光 |
| 燈泡 | CREE MC-E 5W LED發光體，使用壽命可達20,000小時以上 | 氙氣燈泡，使用壽命可達200小時以上 | CREE MC-E 10W LED發光體，使用壽命可達20,000小時以上 |
| 照射強度 | 平行光軸照射距離1公尺，光強度達5,000Lux以上 | 最高輸出亮度：900流明 平行光軸照射光強度／照射範圍： 1公尺：13,600Lux以上／Ø20cm 2公尺：3,720Lux以上／Ø40cm 3公尺：1,600Lux以上／Ø70cm |
| 使用電源 | 使用充電式或一般市售CR-123A電池， 強光模式可持續照明達120分鐘以上 | 使用18650工業用充電式電池，強光模式可持續照明達120分鐘以上 |
| 防護等級 | 可達浸沒式IP-66防水(護)等級 | IP-x4 |
| 標準配備及選購佩件 | ( 標準配備： TPL-5/-6戰術手電筒 尼龍製腰掛攜行套 手環帶 ( 選購配件： 槍用1913戰術滑軌結合座 強化PC防身指揮棒 CR-123A充電電池x 2 + 專用充電器 | ( 標準配備： TPL-10超強光戢術手電筒（含電池） 防水硬式攜行箱 AC充電器 車用充電器 手環帶 ( 選購配件： 槍用1913戰術滑軌結合座 |

4

2

3

1

2

1

3

本型錄內容說明、規格如有調整修訂，不另通知。