# Text boxes

Raysun STC-J10系列

眼鏡型隱藏式攝影機

特殊搜證器材 – 11-1

STC-J10B

STC-J10A

- 時尚半框金屬眼鏡

- 使用者可更換一般度數鏡片

- NTSC/PAL雙系統可自行切換

- 配合現場收音效果，可調整室內收音與室外收音模式，控制音量增益

- 偽裝隱密高，配合DVR現場錄影錄音或連結無線發射機傳輸至遠端監控記錄，全程蒐證

- 專業運動半框式鏡架，可覆戴於一般遠近視眼鏡外，無壓迫性，可降低快速移動間的阻力，且不易晃動

- 有效過濾來自四面八方強烈刺眼光線。採用抗UV400偏光安全防爆鏡片，抗紫外線、抗炫光、抗反射

- 鏡片可感光變色，依環境亮度自動改變調整

- 偽裝隱密高，配合DVR現場錄影錄音或連結無線發射機傳輸至遠端監控記錄，全程蒐證

- 具頭戴式、胸掛式兩款

( 規格：

| 型號 | STC-J10A | STC-J10B |
| --- | --- | --- |
| 影像感應器 | 1/4" CMOS Sensor | 1/18" CMOS Sensor |
| 最低照度 | 0.1 Lux/F1.2 | 0.1 Lux/F1.2 |
| 鏡頭 F/No | 3.4 | 2.8 |
| 鏡頭焦距 | 3.1mm | 0.99 mm |
| 視角 | 78° ± 2° | 60° ± 2° |
| 影像解析度 | 400 TV Line | 480 TV Line |
| 數位相片解析度 | 640x480 | NTSC: 720x525 (最大); 640x480 (標準) |
|  |  | PAL: 720x625 (最大); 640x480 (標準) |
| 電子快門 | 1/60(N); 1/50(P)~1/10,000 |
| 影像輸出 | 1.0 Vp-p |
| 麥克風 | 有 |
| 電源供應電壓 | DC 5V |
| 電源供應電流 | 110 mA |
| 影像系統可切換 | NTSC / PAL |
| 聲音模式可切換 | 室內聲音模式／室外聲音模式 |
| 尺寸 | 約50x55x160mm | 約25x35x135mm |
| 重量 | 約 60 g | 約 20 g |

STC-J10B

STC-J10A

數位影音

記錄器

無線影音

發射器

或

TX

RX

STC-J10B結合數位影音

記錄器工作架構

無線影音接收器

或

( 選購設備：

- 數位影音記錄器：DVR-2 / DVR-2 plus / DVR-3

- 無線影音發射器

- 無線影音接收器

- WRD-3 腕掛式影音接收／錄影機

WRD-3 腕掛式影音

接收／錄影機

螢幕

P.14

本型錄內容說明、規格如有調整修訂，不另通知。