# Text boxes

ETC-J14/BTC-J20

耳機及鈕釦型隱藏式攝影機

特殊搜證器材 – 11-3

- ETC-J14偽裝成耳機外型，側面鏡頭特別適於側視監控與錄影

- 可搭配2.4吋微型錄影機同步監看與錄影

- BTC-J20外露之鈕扣可固定於衣物，隱密功能強

- 附多種尺寸之鈕扣可搭配，為實用又方便之偽裝隱密攝影機

隱藏式攝影機

ETC-J14 耳機型

BTC-J20鈕釦型

各式造型鈕釦、螺帽等可更換配件

無線影音

發射器

數位影音記錄器

TX

RX

或

RX

( 規格：

| 型號 | ETC-J14 | BTC-J20 |
| --- | --- | --- |
| 影像系統 | NTSC/PAL |
| 影像感應器 | 1/4” Color CMOS | 1/3” interline CCD |
| 最低照度 | 3 Lux | 0.2Lux |
| 鏡頭 | 3.59mm/F2.0 | 4.3mm/F1.8 |
| 視角 | 66.5° |  |
| 影像解析度 | 480 TV line | 550 TV line |
| 圖素 | 640 x 480 | 768x492 |
| 影像輸出 | 2Vp-p(MAX) 10KHz ohms Impedance |
| 麥克風 | 有 |
| 電源供應電壓 | 5V+/-0.5V |
| 電源供應電流 | 130 mA | 60 mA |
| 尺寸 | 23(L)X26(W)X18(H) | 28(L)X24(W)X18(H) |
| 重量 | 約 25 g | 約 22 g |

螢幕

無線影音接收器

WRD-3 腕掛式影音

接收／錄影機

或

( 選購設備：

- 數位影音記錄器：DVR-2 / DVR-2 plus / DVR-3

- 無線影音發射器

- 無線影音接收器

- WRD-3 腕掛式影音接收／錄影機

P.16

本型錄內容說明、規格如有調整修訂，不另通知。