# Text boxes

Raysun

各式無線影音發射機

特殊搜證器材 – 13-1

JT-1205C8 (0.5W)

JT-1240C4 (4W)

( JT-1240C4 (4W)

- 大功率4W無線影音傳輸，高效能PLL功率轉換與節電設計，消耗電流僅1A/12VDC。

- 可配合充電電池或車用電源使用，適用於救災、蒐證、室外困難環境中完成即時影音傳送。

- 超大散熱葉片與強制散熱系統適合長時間無線傳輸工作。

- 具有二組影音輸入端子，可配合市售攝錄影機、CCTV攝影機及各式偽裝隱藏式攝影機(Ø2.5mm/DC5V輸出)連接使用。

- 在一般道路上傳輸距離：配合標準天線可達500公尺以上；配合10dB指向天線可達1,000公尺以上。

JT-1210C8 (1W)

( JT-1205C8 (0.5W)/ JT-1210C8 (1W)

- 體積小、重量輕，內置充電電池。

- 可連續使用時間：JT-1205C8達90分鐘以上；JT-1210C8達50分鐘以上。

- JT-1210C8輸出功率可切換0.5W/1W。

- 具8個頻道可供切換選擇使用。

- 具弱電告警及影像訊號中斷告警功能，以LED燈號顯示。

- 配合Ø2.5mm/DC5V影像訊號輸入，並具5V/DC輸出提供攝影機電池使用。

( 標準配備：4W發射機／無線接收機／電源供應器

10dB指向天線

應用範例(2)

應用範例(1)

配合CCD, 攝錄影機及各式隱藏式攝影機作業

JT-1210C8

隱藏式攝影機

( 規格：

| 型號 | JT-1205C8 | JT-1210C8 | JT-1240C4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 頻率範圍 | 1200MHz | 1200MHz | 1200MHz |
| 可用頻道 | 8Ch | 8Ch | 4Ch |
| 輸出功率 | 0.5W | 0.5W/1W可切換 | 4W |
| 傳送範圍 | 約100~150M | 約300~400 M | 約500~1000 M |
| 使用電源 | 2,200mA/3.7VDC | 2,200mA/3.7VDC | 1.5A/12VDC外接 |
| 使用時間 | 90分鐘(內置電池) | 50分鐘(內置電池) | 接變壓器供電 |
| 尺寸 | 約78x66x15 mm | 約55x23x85 mm | 約99x90x60 mm |
| 重量 | 約130g(含電池) | 約110g(含電池) | 約550g(不含電池) |

或

( 選購配備：

- WRD-3腕掛式無線影音接收／數位錄影機

- JR-1208P影音無線接收機

- 鋰充電電池及充電器(可供電達3小時以上)

- 10dB遠距離指向性收發天線

P.18

本型錄內容說明、規格如有調整修訂，不另通知。