# Text boxes

WRD-3/JR1208P/JWS-22

無線影音接收機及全頻掃瞄器

特殊搜證器材 – 13-2

JWS-22全頻掃描器

WRD-3腕掛式無線影音接收/數位錄影機

=

+

- 模組式無線影音接收器結合DVR-2數位錄影機，無需外接電源，可同時接收、觀測及錄影。

- 配合腕掛式環帶，可快速攜掛於手腕上使用，操作使用方便，不影響雙手執行其他工作。

- 可配合本公司各式無線發射機(0.5W, 1W, 4W)使用。

- 具有8組頻道可切換選用。

- 掃瞄頻率範圍900~2800MHz，含蓋市售各種無線針孔攝影秘錄設備，配合內建SD錄影系統，使用者可選擇自動偵測錄影及照相存証。具2.5” TF LCD液晶螢幕。

- 配合高、中、低無線接收靈敏度調整，訊號強弱顯示指示，及預設記憶電波頻率等功能，偵測者可快速準確的尋找到市售各種無線影音發射器。

- 可配合市售各種無線影音發射器接收、監看、錄影。更可連接各種有線針孔鏡頭作為密秘錄影蒐證設備。

- 當接收到電波訊號，可選擇蜂鳴告警及震動告警。配合A/V訊號輸出功能可連接市售電視觀測監看。

JR-1208P影音無線接收機

- 內置充電式電池，可持續工作達6小時以上，並可配合電源供應器長時間使用。

- 具有8組頻道可切換選用(LED指示)。

- A/V影音訊號輸出，可直接連接一般電視／監視器觀看。

( 規格：

| 型號 | JWS-22 |
| --- | --- |
| 螢幕 | 2.5” TFT LCD |
| 掃瞄頻率範圍 | 900~2800 MHz |
| 掃瞄模式 | 全頻模式: 900-2800 MHz |
|  | 預設模式: 可設定16組頻率 |
|  | 遮蔽模式: 可設定16組頻率 |
| 影像紀錄模式 | 錄影 / 拍照 / 自動 |
| 影像編碼 | 錄影: MPEG4 拍照: JPEG |
| 解析度 | 640 x 480 |
| 影片流暢度 | 每秒多至25格 |
| 儲存媒介 | SD 卡 (最高支援至SDHC 32GB) |
| 資料傳輸媒介 | Mini USB 2.0 |
| 影像系統 | 標準 NTSC 或 PAL |
| 電池/使用時間 | 4400mAH充電式鋰電池 / 2.5小時 |
| 工作電流 | 掃瞄: 550mA錄影: 750mA播放: 650mA |
| 工作電壓 | 4.5V ~ 5.5V |
| 工作溫度 / 濕度 | 60 °C / 20 ~ 80% |
| 保存溫度 | -20% ~ 80 °C |

( 規格：

| 型號 | WRD-3 | JR-1208P |
| --- | --- | --- |
| 頻率範圍 | 1200MHz | 1200MHz |
| 可用頻道 | 8Ch | 8Ch |
| 使用電源 | 2,200mA/3.7VDC | 2,200mA/3.7VDC |
| 使用時間 | 90分鐘(內置電池) | 6小時(內置電池)以上 |
| 尺寸 | 約78x66x15 mm | 約55x23x85 mm |
| 重量 | 約130g(含電池) | 約110g(含電池) |

P.19

本型錄內容說明、規格如有調整修訂，不另通知。