# Text boxes

Raysun

3G / 3.5G影音發射機

特殊搜證器材 – 13-3

- 操作簡單, 只需單鍵按鈕即可與達端主控中心連線

- 內建3.5G高速傳輸, 傳輸速率最高可達5.76 Mbps上傳 / 7.2 Mbps下載

- 透過網際網路影音傳輸, 主控中心電腦端可使用Windows XP / Vista / 7連接影像與語音雙向通話, 方便即時觀測與下達命令指揮運作

- 內建GPS功能, 主控中心電腦端可配合Google Map衛星定位, 隨時掌握人員位置

- 攝影機多樣化的靈活運用, 可輸入一般攝影機、DV或各式偽裝型攝影機影音訊號傳輸

- 內建HC SD記憶卡插槽支援32G, 同步紀錄影音及GPS衛星資訊,

- 輕巧省電, 體積僅135x80x25mm重量僅240公克 , 可使用3小時以上

應用範例(2) 配合2.5mm 4Pin Spy攝影機訊號輸入

應用範例(1)配合市售DV / CCD直接影音訊號輸入

A / V

各式偽裝(隱藏)式攝影機

HRL-7/9

3G/3.5G

DVR監看

3G/3.5G

( 規格：

| 處理器 | TMS320DM355 DaVinci™ 處理器 |
| --- | --- |
| 隨機存取 記憶體 ( RAM) | 1GB DDR2 SDRAM |
| 快閃記憶體 ( Flash) | 1GB NAND FLASH |
| 記憶卡 | 可支援容量達 32 GB SDHC 卡 |
| Micro- USB 接頭 | Micro -USB 介面 , 僅供充電之用 |
| Mini-USB 接頭 | 提供視訊與語音輸入介面 |
| GPS 衛星導航系統 | 快速位置定位 , 最多可搜尋到 20 個衛星頻道 DGPS(WAAS, EGNOS, MSAS, RTCM):1-5 公尺 速度 : Without aid: 0.1 M / 秒 時間 : 0.1 微秒。 與GPS 時間同步。 |
| 3G HSDPA 模組 | 多模式操作HSUPA/HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM HSUPA 上傳可達 5.76 Mb ps HSDPA下載可達 7.2 Mbps CDMA (UMTS)傳輸速率可達 384 kbps EDGE 下載可達 2 37 Kbps 上傳可達118Kbps |
| 視訊處理 ( Video processing ) | 採用高效能的 TVP5146 混合訊號視訊解碼器 (video decoder) with MPEG4 encoding on DM355 。 |
| 語音 | 身歷聲語音輸入及輸出 , 可支援一般標準型耳機。 |
| 語音處理器 ( Audio processor ) | 採用 ForteMedia FM11 語言處理器 ( speech processor ), 以提供高動態語音效果。 |
| 指示器 | 提供 LED 燈以及 蜂鳴器 供各種警示狀況之用。 |
| 電池組 | 鋰聚合二次電池（ Lithium polymer ） 3200mAH / 3.7V |
| 運作時間 | 可 3.5 小時持續運作 |
| 電力消耗量 | 最大 400m A @12VDC , 平均 300m A @ 12VDC 待機電力 1m A @ 12VDC |
| 外觀尺寸 | 135 x 80 x 25 mm 以內 |
| 淨重 | 小於240 克 |

可外接TV同步監看

( 標準配備：

- 3G影音發射主體

- 3G天線

- 3200mah鋰電池

- MicroUSB接頭充電用變壓器

- AV影音訊號輸入線

- 專用皮套

- 操作軟體與使用說明光碟

- 4G SDHC記憶卡

( 選購配備：

- RAYSUN HRL-7/9 頭戴複合式戰術攝錄影／通信機組

- RAYSUN 各式偽裝隱藏式攝影機

- 車用加強型3G天線

- 3200mah鋰電池

- 車用GPS增益天線

本型錄內容說明、規格如有調整修訂，不另通知。