Raysun

數位3G/4G影音中繼轉接傳輸(車載控制器)

特殊搜證器材 – 14-2

用途：配合有線或無線輸入4組影音訊號，藉由3G/4G/WiMAX外接式上網器轉接傳輸影音訊號配合10吋觸控式面板及D1/500G硬碟錄影，可在遠端同步操作、監看及通訊。

- 使用外接式無線上網器依各國規格插卡連接無安裝設定IP困擾，支援3.5G/4G/WiMAX傳送現場影音訊號。在遠端同步監看操作選擇1~4影音劃面，通訊對講，歷史影片資料回放並可配合動態偵測錄影。

- 內置2組無線影音接收器，另可配合外掛2組影音接收器，同時將4組影音訊號無線上傳連結。遠端監看可有線、WiFi、3.5G/4G/Wi MAX選擇傳輸模式同步監看操作。

- 配合MDVPN無線上網連接可達保密功能。

規格：

| 產品 | 數位3G/4G影音中繼轉接傳輸 |
| --- | --- |
| 顯示器 | 10吋LCD |
| 畫面解析 | 800×600 |
| 操作控制 | 觸控、滑鼠 |
| 壓縮錄影 | H.264結合DVR錄影 |
| 硬碟容量 | SATA2.5吋硬碟/500G |
| 錄影解析 | D1/4 CIF(704×576) CIF(352×288) CIF(176×144) |
| 編碼速度 | 1路D1/CIF/QCIF/(1~25/30fps) 2~4路1(1~6fps)CIF/QCIF/(1~25/30fps) |
| 影音輸入/輸出 | 4路(可控制雙向通話)/1路 |
| 系統功能 | 即時監看、錄影、錄影重播、 遠端操控、動態偵測 |
| 搜尋模式 | 時間、日期、動態啟動 |
| 硬體規格 | WAN、LAN、3G、4G |
| 無線標準 | IEEE802.11b/n/g |
| 3G/4G類型 | UMTS/HSDPA/HSUPA/CDMA2000/ TD-SCDMA/WiMAX |
| 無線防護 | WEP64及128bit / WPA / WPS / WDS / 多重AP |
| 防火牆 | URL/Port/IP/MAC |
| 語言 | 中繁/中簡/英文/西班牙 |
| 外型 | 防水攜行箱 |
| 適用溫度 | -10°C~55°C |
| 適用溼度 | 10~90%RH |
| 電壓 | AC100~220V / DC12~15V |
| 尺寸/重量 | 10x28x35(公分)/ 3.85公斤 |

二組有線影音輸入

RF

二組無線接收

可外接電視投影機等

10吋觸控螢幕

3G / 4G / WiMAX無線網卡連結

WiFi無線網路

Internet

3G

近端筆電可透過WiFi連線，同步監看錄影、歷史資料查詢及雙向語音通話。

標準包裝配備：

- 數位3G/4G影音中繼轉接傳輸

- 電源供應器

- 車用電源供應器

遠端電腦可透過網路連線，同步監看錄影、歷史資料查詢及雙向語音通話。

本型錄內容說明、規格如有調整修訂，不另通知。