# Text boxes

Raysun FS系列

各式光纖檢查搜索鏡

特殊搜證器材 – 16

FS-T4硬式光纖檢查搜索鏡

FS-T3可控式光纖檢查搜索鏡

FS-T1超細型光纖檢查搜索鏡

外徑：Ø2.2mm

線長：980mm

- 可控制鏡頭左／右二個方向旋轉，作大於90度以上之方向控制

- 聚胺脂橡膠導管，防水、防油、耐弱酸鹼，管線表面具有刻度標示，可準確測量深度，適用於工業商品檢查、排水系統、航空治安、研究生態教育等，使用範圍廣泛。

- 管線外徑：Ø6mm，總長：1860mm

- 具有冷光式輔助光源，可依環境需求更換不同強度光源

- 可搭配C-mount CCD及25mm攝錄影機及側視鏡使用

- 附鋁合金攜型箱

- 重量：415克

- 硬式不銹鋼導管，可強迫進入使用環境，用於檢查槍枝膛線、天花板、機器...等肉眼無法觀看的密閉空間

- 管線外徑：                                 FS-T4-I: Ø7mm；FS-T4-II: Ø5mm

- 具冷光式LED輔助光源。

- FS-T4-II可搭配側視鏡使用

- FS-T4-I: 管長510mm, 全長600mm, 重量215克

- FS-T4-II: 管長550mm, 全長650mm, 重量145克

- 超細型光纖導管，外徑僅Ø2.2mm

- 操作簡單，攜帶方便，直接目視

- 管線工作長度980mm，總長1045mm

- 重量只有75克

- 可搭配C-mount CCD及25mm攝錄影機使用

具輔助光源

可配合側視鏡使用

FS-T3可控式光纖檢查搜索鏡

二向控制鏡頭方向

導管具伸入刻度指示功能

具輔助光源

( 規格：

| 型式 | 超細型 | 可控式 | 硬式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型號 | FS-T1 | FS-T3 | FS-T4-I | FS-T4-II |
| 光學系統 | 視野範圍 | 44° |
|  | 觀測方向 | 正向 | 正向/側視 | 正向 | 正向/側視 |
|  | 照明系統 | -- | 燈光導引系統 |
|  | 管線防水 | √ | √ | √ |
| 前端鏡頭外徑 | Φ4.0mm ±5% | Φ6mm±5% | Φ7.0mm±5% | Φ5.0mm±5% |
| 插入管線外徑 | Φ2.2mm ±5% | Φ6mm±5% | Φ7.0mm±5% | Φ5.0mm±5% |
| 工作管線長度 | 980±20 mm | 1860±20 mm | 510±20 mm | 550mm |
| 全機長度 | 1045±20 mm | 1860±20 mm | 600±20 mm | 650mm |
| 管線彎曲(折) | 彈性彎曲 | 彈性彎曲 | -- |
| 前端鏡頭方向控制 | -- | 機械控制右／左：90º轉向 | -- |
| 電源供應 | -- | CR123A *1 | AA *1 |
| 重量(含標準光源) | 70g±5% | 415g±5% | 215g±5% | 145g±5% |
| 可搭配CCD攝影機或商用攝錄影機 | √ | √ | -- | √ |
| 可搭配90°側視鏡 | -- | √ | -- | √ |

P.24

本型錄內容說明、規格如有調整修訂，不另通知。