# Text boxes

Raysun FS-E2

伸縮式電子檢查搜索鏡

特殊搜證器材 – 17-1

- 使用低照度感紅外線CCD攝影機，內建紅外線不可見光輔助照明，於無光源環境下有效照明距離3公尺觀察錄影。

- 重量輕、操作方便，適用於工業檢查、安全防護、軍警攻堅、車底檢查或人員無法進入環境觀察錄影。

- 獨特的伸縮桿設計，可隨意調整使用長度。配合可調式記憶金屬管，可自由調整觀測攝影角度。

- 多種操作模式，依現場環境選擇操作模式：

(1). 直接觀測錄影。

(2). 無線傳輸配合腕掛式接收錄影觀測。

(3). 直接錄影觀測同時無線傳輸配合腕掛式接收錄影觀測。

4節式伸縮

可調式記憶金屬管，方便控制調整觀測角度

可選擇搭配三種操作模式

FS-E2

158°超廣角鏡頭

(含IR LED)

Φ20mmx75mm

可調式記憶金屬導管Φ10mm x 20cm

紅外線(IR)不可見光輔助照明燈

有效距離約可達3公尺

配合無線傳輸，觀測無死角，重量輕、操作方便

除攝影機內建紅外線不可見光外，並可另外增加可見光或不可見光輔助光源，增加夜間照明距離或夜視生態攝影

( 規格：

| 型號 | FS-E2 |
| --- | --- |
| 日夜兩用迷你彩色 CCD攝影機 | 鏡頭 | 2.1mm, 視角約158° |
|  | 攝像元素 | 1∕4” SONY color CCD |
|  | 最低照度 | 0.02 Lux |
|  | 外徑 | Φ20×75mm |
|  | 自動快門 | 1/60～1/100000 |
|  | 畫素 | NTSC:768(H)×496(V) |
|  | 電源 | 123A Lithium Battery *2 |
|  | 解析度 | 520TV Lines |
|  | 使用時間 | 約. 240 分鐘 |
| 紅外線 LED | IR LED Light x 8 |
| 縮長 | 約. 80 cm |
| 伸長 | 約. 190 cm |
| 伸縮桿節數 | 4 |
| 重量 | 約. 650g以內 (不含電池) |

可見光／不可見光

LED輔助光源

超廣角，約158°

錄影／觀察無死角

( 選購配件：

- DVR-2 Plus數位錄影機

- JT-1205C6 500mW影音發射機

- DVR-2數位錄影機＋無線發射機

- WRD-3腕掛式無線影音接收／數位錄影機

- 頭戴式螢幕(適合於太陽強光環境觀測)

- JR-1208P影音無線接收機

- 紅外線LED輔助光源

- 可見光LED輔助光源

感紅外線超低照度0.02Lux

微弱光源下亦可清晰錄影彩色／黑白自動切換

P.25

本型錄內容說明、規格如有調整修訂，不另通知。

本型錄內容說明、規格如有調整修訂，不另通知。