# Text boxes

Raysun FS-EQ/FS-D

系列伸縮式電子檢查搜索鏡

特殊搜證器材 – 17-2

3節式伸縮

FS-D

FS-EQ

可見光／不可見光

LED輔助光源

攝影機內建LED投光燈，並可配合可見光或不可見光輔助光源，增加夜間照明距離或紅外線夜視生態攝影

4節式伸縮

半硬式導管

- 使用高解析防水CCD型攝影機，內建LED輔助照明，輔助於無光源環境下觀測用。

- 獨特的伸縮桿設計，重量輕、操作方便，可隨意調整使用長度，適用一般市售鋰電池。

- 可手動彎曲前端的半硬式導管至觀測角度。導管可防水、防油。

- 適用於工業檢查、安全防護、軍警攻堅、車底檢查或其他人員無法進入環境。

- 攝影鏡頭端均可配合外接式可見光或不可見光輔助照明。

- 多種操作模式，可依現場環境需要選擇：觀測、錄影、照相及無線傳輸等運用方式。

選擇配合顯示／錄影／傳輸的應用方式

應用方式(1). FS-EQ/D＋DVR1 (錄影觀測)

應用方式(2). FS-EQ/D＋

無線發射機

WRD-3腕掛式無線影音接收／數位錄影機

應用方式(3). FS-EQ/D＋DVR2＋無線發射機

(錄影觀測)

JR-1208P影音無線接收機

P.26

或

選用

螢幕

( 規格：

| Model | FS-EQ | FS-D |
| --- | --- | --- |
| 日夜兩用迷你彩色 CCD攝影機 | 攝像元素 | 1∕4” color CCD |
|  | 最低照度 | 1 Lux |
|  | 外徑 | Φ20×75mm |
|  | 自動快門 | 1/60～1/120000 |
|  | 畫素 | NTSC:768(H)×496(V) |
|  | 電源 | 123A Lithium Battery *2 |
|  | 畫素 | 520TV Lines |
|  | 使用時間 | 約. 240 分鐘 |
| 縮長 | 半硬式導管: 100cm | 約. 100 cm (半硬式導管: 35cm) |
| 伸長 | 約. 175 cm | 約. 211 cm |
| 伸縮桿節數 | 3 | 4 |
| 重量 | 約. 835g (不含電池) | 約585g (不含電池) |

配合無線傳輸，重量輕、操作方便

( 選購配件：

- 頭戴式螢幕

- DVR-1數位錄影機

- DVR-2數位錄影機＋無線發射機

- WRD-3腕掛式無線影音接收／數位錄影機

- 紅外線LED輔助光源

- 可見光LED輔助光源

本型錄內容說明、規格如有調整修訂，不另通知。

本型錄內容說明、規格如有調整修訂，不另通知。