# Text boxes

Raysun DN-680III

日夜兩用大倍率望遠鏡

P.31

光學及夜視裝備 - 20

本型錄內容說明、規格如有調整修訂，不另通知。

夜間配合夜視鏡結合數位攝錄影機

可夜間觀測／數位錄影／無線傳輸

夜間選配各式夜視鏡使用

日夜更換目鏡組使用

夜視鏡連接光學組

超低照度CCD攝影機

數位影音記錄器

日間用雙目鏡組

內投紅點尋標器：

配合戰術滑軌結合座，安裝簡易

無線發射機

- 110mm物鏡口徑能通過大量光線，具有高透光性，使影像清晰。

- 680mm焦距，配合夜視鏡使用，夜間可辨識500公尺外30公分大小字體。

- 附連接光學組日／夜間均可連接CCD攝影機及各式夜視鏡使用。

- 鋁合金外殼烤漆處理，本體填充氮氣，結構緊密堅固、穩定性耐用性高、重量輕。

- 可結合市售25、30、37mm數位攝錄影機由液晶顯示幕直接觀測。

- 配合內投紅點尋標器，日／夜間均可快速搜尋鎖定觀察目標。

( 選購配件：

- 0.00002 lux夜視攝影機

- DVR-2數位影音記錄器

- 各式無線影音發射／接收機

- 各式夜視鏡

( 標準包裝配備：

- 680mm大倍率望遠鏡本體

- 日間雙目鏡組，含*25mm標準鏡頭 *2

- 夜視鏡／CCD攝影機轉接光學組

- 遮陽罩

- 25、30、37mm數位攝錄影機連接環

- 攜行箱及攜行袋

日間結合數位攝錄影機

( 規格：

| 型號 | DN-680III |
| --- | --- |
| 光學系統 | 折射式望遠鏡 |
| 物鏡直徑 | 110mm |
| 焦距 | 680mm |
| 目鏡組 | (1). 日間：雙目鏡組 (2). 夜間：配合連接光學組結合各式夜視鏡 |
| 焦距調整 | 機械式 |
| 視角（日間用目鏡組） | 1.85˚/25mm標準鏡頭 |
| 遮陽罩 | ( |
| 防水等級 | IP-x4 |
| 重量 | < 3500g |