# Text boxes

Raysun NVS-III

手握式單眼單筒夜視鏡

光學及夜視裝備 - 23

結合數位錄放影機使用

結合10倍變焦鏡頭使用

結合CCD攝影機使用

- 效果清晰，增益度高，體積輕巧，攜帶、使用方便。

- 可連接大倍率望遠鏡、照相機、錄影機及CCD攝影機。

- 內建50mW不可見光紅外線補助投光器，可於完全漆黑環境下約50公尺距離觀測/錄影/照相。

- 採用HyperGen或Gen 3歐洲超級光放管，解析度x訊噪比(FOM)可達1250以上，性能超越美國三代管之輸出管制標準。

- 結構緊密堅固，穩定性耐用性高、重量輕。

- 可依觀測距離遠近彈性更換各式CCD鏡頭或配合轉接環連接相機變焦鏡頭。

應用架構圖示

攝影／照相轉接環

10倍變焦鏡頭

護目罩

標準鏡頭

手握把

( 標準包裝配備：

- 夜視鏡本體

- 25mm標準鏡頭

- 手頸繩

- 手握把

- 25/30/37mm攝影/照相機轉接環

- 37→52轉接環

- 攜行袋

CCD攝影機轉接環

三腳架

( 規格：

| 物鏡 | 25 mm標準1倍鏡 |
| --- | --- |
| 光圈值 | F 1.2 |
| 視野角度 | 40度 |
| 物鏡結合座 | C-mount CCD連接環 |
| 目鏡孔徑 | 25mm以上 |
| 屈光度調整 | ±5 |
| 光 放 管 | 型式 | HyperGen | Gen 3 |
|  | 亮度增益, min. | 40,000 fl/fc at 10-6 fcd |
|  | 靈敏度, µA/lm | 600-750 | 1200以上 |
|  | 解晰度, Lp/mm | 57-64 |
|  | 信號雜訊比 | 20-23 | 20-24 |
|  | 光放管壽命 | 10,000小時 |
| 開關 | 三段式OFF/ON/IR (關／開／紅外線) |
| 尺寸（僅夜視鏡本體） | 85×50×70mm |
| 重量（僅夜視鏡本體） | 380g |
| 電源 | DC 3V 鋰電池／45小時 |

標準包裝

( 選購配件：

- 4倍加倍鏡

- 10倍變焦鏡頭, 16~160mm

- 大倍率望遠鏡，680mm

- 相機變焦鏡頭轉接環

- CCD攝影機轉接光學組

P.34

本型錄內容說明、規格如有調整修訂，不另通知。