# Text boxes

Raysun NVS-7

多功能雙眼單筒夜視鏡

- 採用HyperGen或Gen 3歐洲超級光放管，解析度x訊噪比(FOM)可達1250以上，性能超越美國三代管之輸出管制標準。

- 內建5mW不可見光紅外線補助投光器，可於完全漆黑環境下觀測。

- 超長目鏡接視距離，無需調整眼幅間距即可輕鬆觀測。

- 多用途：可頭戴、盔戴或結合大倍率望遠鏡，依觀測距離遠近之需要彈性更換各式鏡頭使用。

- 結構緊密堅固，可完全浸沒防水，穩定性耐用性高、重量輕。

P.35

本型錄內容說明、規格如有調整修訂，不另通知。

光學及夜視裝備 - 24

2. 盔戴式 (1倍鏡)

1. 頭戴式(1倍鏡)

5. 結合大倍率望遠鏡遠距離雙眼觀測

4. 手持式(10倍鏡)

3. 外加4倍鏡

( 規格：

| 型號 | NVS 7-2/XT | NVS 7-3/XT |
| --- | --- | --- |
| 光放管 (IIT) | 型式 | 18 mm HyperGen | 18mm Gen 3 |
|  | 等級 | XT |
|  | 光陰極管尺寸, mm | 18 |
|  | 光陰極管材料 | S-25 | GaAs |
|  | 光辨率, Lp/mm | 57-64 |
|  | 光陰極靈敏度, µA/lm | 600-750 | 1200以上 |
|  | 亮度增益, fL/fc, min. | 40,000 fl/fc at 10-6 fcd |
|  | 影像放大倍數 | 1 |
|  | 黑暗背景亮度, max. cd/m² | 1.5x10-3 |
|  | 訊噪比 | 20-23 | 20-24 |
|  | 電流消耗, max, mA | 16 |
|  | 平均壽限, 小時 | 10,000 |
|  | 保存時間, 年 | 15 |
| 物鏡放大倍數(標準) | 1x (超短及標準鏡頭可更換) |
| 視角 | 40° |
| 物鏡焦距, mm | 25 ~ ∞ |
| 物鏡F值 | 1.2 |
| 目鏡接視距離, mm | 25 |
| 出光瞳徑, mm | 57-72 |
| 焦距範圍, m | 0.25 |
| 屈光度校正 | ±5 |
| 電源供應 | 標準AA電池 *2 |
| 電池使用時間, 小時 | 80 (I/R off)以上 30 (I/R on)以上 |
| 弱電指示 | V |
| 紅外線(I/R)開啟(ON)指示 | V |
| 尺寸(包括1X鏡), mm | 約135x120x55 |
| 重量(包括1X鏡), g | <430 |

( 標準包裝配備：

- 夜視鏡本體（防水）

- 超短鏡頭，30cm水深60分鐘浸沒防水型

- 標準鏡頭，30cm水深30分鐘浸沒防水型

- 頭戴式支架

- 攜行袋（含操作手冊及清潔工具組）

( 選購配件：

- 4倍加倍鏡頭

- 10x變焦鏡頭 16~160mm

- 大倍率望遠鏡680mm

- 盔戴式支架