# Text boxes

Raysun NVS-14

多功能單眼單筒夜視鏡

光學及夜視裝備 - 25

P.36

20倍望遠變焦

盔戴式

頭戴式

雙眼觀測

使用快速裝卸型武器(QR)結合座連結槍枝

配合攝錄影機

( 規格：

| 型號 | NVS 14-2/XT | NVS 14-3/XT |
| --- | --- | --- |
| 光放管 (IIT) | 型式 | 18 mm HyperGen | 18mm Gen 3 |
|  | 等級 | XT |
|  | 光陰極管尺寸, mm | 18 |
|  | 光陰極管材料 | S-25 | GaAs |
|  | 光辨率, Lp/mm | 57-64 |
|  | 光陰極靈敏度, µA/lm | 600-750 | 1200以上 |
|  | 亮度增益, fL/fc, min. | 40,000 fl/fc at 10-6 fcd |
|  | 影像放大倍數 | 1 |
|  | 黑暗背景亮度, max. cd/m² | 1,5x10-3 |
|  | 訊噪比 | 20-23 | 20-24 |
|  | 電流消耗, max, mA | 16 |
|  | 平均壽限, 小時 | 10,000 |
|  | 保存時間, 年 | 15 |
| 物鏡放大倍數(標準) | 1x (超短及標準鏡頭可更換) |
| 視角 | 40° |
| 物鏡焦距, mm | 25 ~ ∞ |
| 物鏡F值 | 1.2 |
| 目鏡接視距離, mm | 30 |
| 出光瞳徑, mm | 25 |
| 焦距範圍, m | 0.25 |
| 屈光度校正 | ±5 |
| 電源供應 | 標準AA電池 *1 或 標準CR123電池 *1 |
| 電池使用時間, 小時 | 40 (I/R off)以上 20 (I/R on) 以上 |
| 弱電指示 | V |
| 紅外線(I/R)開啟(ON)指示 | V |
| 尺寸(包括1X鏡), mm | 約110x42x62 |
| 重量(包括1X鏡), g | <320 |

- 採用HyperGen或Gen 3歐洲超級光放管，解析度x訊噪比(FOM)可達1250以上，性能超越美國三代管之輸出管制標準。

- 具有自動控制開關，配合頭（盔）戴及槍枝使用，因任務需求可自動切斷電源。

- 內建5mW不可見光紅外線補助投光器，可於完全漆黑環境下觀測。

- 可連接變焦鏡頭及市售攝錄影機於夜間使用。

- 結構緊密堅固，可完全浸沒防水，穩定性耐用性高、重量輕。

- 可依觀測距離遠近之需求彈性更換各式鏡頭。

( 選購配件：

- 雙眼用結合座

- 20x變焦鏡頭10~200mm

- 盔戴式支架

- 快速裝卸型武器(QR)結合座

( 標準包裝配備：

- 夜視鏡本體（防水）

- 標準鏡頭，30cm水深30分鐘浸沒防水型

- 頭戴式支架

- 25/30/37mm攝影機連接環

- 攜行袋（含操作手冊及清潔工具組）

We reserve the right to vary, modify or improve any specification and/or design at any time without prior notice.