# Text boxes

Raysun DN-Super

日夜二用遠距離攝影機

光學及夜視裝備

用途：

- 配合20倍光學變焦望遠鏡、不可見光雷射投光器，在完全無光源環境日夜均可達辨識200公尺以上車牌號碼。

功能：

日夜消防安檢救災

日夜望遠監控錄影

海邊港口安全防護

群眾事件即時蒐證

天然災害照明監控

無線傳輸同步監看

| 穿霧 | ＞ | 透雨 | ＞ | 夜視 | ＞ | 雷射 | ＞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 照明 | ＞ | 望遠 | ＞ | WiFi | ＞ | 錄影 | ＞ |
| 照像 | ＞ | 偵測 | ＞ |  |

產品特色

(規格：

| 光學系統 |
| --- |
| 光學倍率 | 20倍 |
| 變焦範圍 | 10mm~200mm |
| 最大光圈 | F1.9 |
| 視野角度 | ≦(廣角)33°x26°x19° ≦ (望遠)1.5°x1.3°x1° |
| 物鏡直徑 | 62mm |
| 影像元件 | Sony Super HADCCDII |
| 數位影像處理 | Double Scan DSP |
| 水平解析 | 700TV Lines |
| 最低照度 | 無光源0.001(無開啟紅外線) |
| 自動快門 | 1/50 (1/60) ~1/100000 |
| 感光增益(自動) | X2~X1024 |
| 錄影系統 |
| 錄影模式 | 一般錄影、動態偵測，配合快柝式結構錄影及方便操作讀取 |
| 操作語言 | 英文、日本、繁中、簡中 |
| 操作方式 | 主機直接操作與紅外線無線遙控 |
| 時間日期 | 年、月、日、時、分 |
| 麥克風 | 現場收音 |
| 背光時間設定 | 關、30、60、180、300/sec |
| 錄影解析 | 720x480@30fps配合市售記憶卡 |
| 告警 | 具有開機/關機/弱電/記憶卡滿載震動告警 |
| 輸入系統 | NTSC/PAL |
| 輸出系統 | 影音同步無線傳輸、USB、AV影音有線輸出 |
| 監控傳輸 | WIFI 802.11b/g/n無線傳輸約50公尺以上 |
| 電源 | 內置式充電電池可持續使用時間8小時以上 |
| 結合座 | 3組1913戰術滑軌配合外掛式輔助光源(具有DC輸出供應電源) |
| 本體重量 | 約2800公克 |
| 照明系統 |
| 輔助照明 | 並可手提進行蒐證錄影 |
| 可見光輸出功率 | CREE MC-E 10W LED |
| 輸出亮度 | 強光可達900流明並可控制強／中／弱及閃光四種光源 |
| 有效照明距離 | 夜間可達500公尺以上 |
| 光照強度 | 1公尺約13600Lux/20cm 2公尺約3720Lux/40cm 3公尺約1600Lux/70cm |
| 使用電源 | 內置充電電池／並可配合夜視攝影機充／供電使用 |

10W可見光投光器、並可手提使用

3W不可見紅外線雷射投光器

高解析數位影音錄影+WIFI無線同步傳輸

WiFi

平板或手機同步監看

3W紅外線投光器

具1913滑軌可調XY座標結構，配合攝影距離調整不同補光角度

| 紅外線雷射投光器規格 |
| --- |
| 紅外線光譜範圍 | 880nm以上 |
| 紅外線輸出功率 | 可調式1~3W |
| 紅外線投光角度 | 可調式約1~15度 |
| 有效照明範圍 | 完全無光源環境下200公尺可辨識車牌號碼 |
| 使用電源 | 配合日／夜二用遠距離攝影機供電使用 |

標準包裝配備：

- 日夜二用遠距離攝影機

- TPL-10可見光投光器

- 濾光鏡片

- 背帶

- 攜行箱

選購配備：

- 紅外線雷射投光器

- 平板電腦或手機

- 穩定型三腳架

本型錄內容說明、規格如有調整修訂，不另通知。