# Text boxes

Raysun HRL-9

多功能頭戴攝影機／通信機組

內鍵藍牙

無線傳輸模

HRL-9頭戴式

數位影音記錄器

適 用 對 象

功能說明：

無線搭配:

藍芽手機

照明、雷射、錄影、對講、藍牙通訊

使用可充式鋰電池，可隨時更換電池使用。

有線搭配

對講機

- HD/VGA高畫質影音錄影。

- 200流明強光照明，具有強光、弱光、閃光三段式可調控制開關。

- 循環式錄影自動覆蓋最後檔案，具有年月日時間顯示。

- 4G可連續錄影達160分鐘，可支援至32G。

- 可配合紅外線雷射指標，確認攝影方向位置。

- 充電完成可連續錄影達20小時以上，錄影配合照明及瞄準可使用200分鐘以上。

- 可依需求調整攝影鏡頭: 上/下/左/右。

- 耳骨振動式耳機／麥克風及藍芽功能可與手機或其他藍芽相容裝備結合成無線通訊模式。

電池內建高感度耳骨振動式耳機／麥克風，不需遮蔽雙

耳不影響耳朵對周遭環境聴覺能力，即可正常對講通訊。

內鍵無線藍牙配合耳骨震動不會因風大或環境吵雜影響通訊。

可配合市售之無線電對講機。

重量輕，僅約360克，不影響穿戴各式頭盔。

安全防衛及戰術裝備 – 02

本型錄內容說明、規格如有調整修訂，不另通知。

P.04

本產品已通過下列機構檢測其電流、電壓及卡匣射擊動能的殺傷力，並證實對正常人體無安全顧慮：

- 台灣工業技術研究院 – 測試電波型式、電壓、電流

- 國立臺灣科技大學 – 測試對正常人體無安全顧慮

- 台灣電子檢驗中心 – 測試對正常人體無安全顧慮

- 車輛研究測試中心 – 測試卡匣射擊動能無殺傷力

- 動物實驗所 – 測試對動物心跳、脈搏、血壓無致命性傷害

本產品已於內政部警政署核准製造售賣在案，並於“第一產物保險”投保身體及財物傷害兩千萬元之保險金額責任險。

新發明

規格:

| 型號 | HRL-9 HRL-9 |
| --- | --- |
| 解析度 | 1280X960(HD)/640X480(VGA) |
| 電射紅點指標 | 波長645-665nm, 平均壽命: 10000小時, 輸出功率: Class III,低於5mW |
| 電池種類 | 1500mA Nikon 鋰電池(EN-EL3a) |
| 系統功能: | 頭戴式攝錄影機 電射紅點指標 強、弱、閃光三段式LED 模式 1公尺 照明強度 充飽電連續 照明時間 強光 4000Lux以上 300分鐘 弱光 250Lux以上 30小時 閃光 2000Lux以上 600分鐘 當電池不足時有弱電警示 電池與充電器組 耳骨振動式耳機／麥克風 內建藍芽無線傳輸模組 配4G記憶卡及傳輸線 |

可搭配一般便帽。

具雷射指引、HD錄影與200流明強力照明