# Text boxes

Raysun MV-301

數位3G/4G可控機動高倍攝影偵蒐系統

特殊搜證器材 – 14-2

4組可拆式

強力吸磁

All in One攜行箱

方便快速移動運輸

- 強力吸磁免工具安裝

- 紅外線低照度雙鏡頭

- 超高倍率遠距離監控

- IP65全包覆密封設計

- 3G/4G/WiMAX遠程操作控制

- WiFi現場指揮操作控制

可高速行駛

5分鐘可完成安裝

3公尺置高點攝影

適用對象：消防救災任務、室外高空望遠監控、海防港灣安全防護、群眾事件遠程監控、天然災害應變處理，可即時傳輸現場影音訊號至勤務指揮中心，由指揮中心同步無線操作控制。

無外露機械結構

適長期戶外監控

免工具安裝適用各種車輛

可同時監看控制多組前端影音訊號

Internet

3G/4G

WiMAX

可藉由手機同步監看

高倍攝影機組重量輕、重心低使車船轉彎不會影響車體重心導致意外事故

WiFi半徑

300公尺

現場指揮中心

可遠程監控

車載式控制器

本型錄內容說明、規格如有調整修訂，不另通知。

Raysun MV-301

數位3G/4G機動高倍攝影偵蒐系統

特殊搜證器材 – 14-2

用途：低照度雙攝影鏡頭搭配全天候適用機動性防護雲台，配合免工具安裝快拆式結構設計，除加強夜間監控能力與望遠功能並結合WiFi / 3G / 4G / WiMAX及無線接收2組影音中繼轉接功能，使用者可即時依任務需求進行遠端同步操作、監控。

通用於消防安檢救災任務、室外高空望遠監控、海防港灣安全防護，群眾事件即時蒐證及各種天然災害應變處理即時提供現場影音訊號給勤務指揮中心，現場多組影音劃面幫助指揮中心分析研判與任務下達。

All in One攜行箱

快速移動高機動性

置高點錄影蒐證

免工具安裝

可高速行駛

- 700TV Lines高解析0.0001Lux低照度，搭37倍(3.5~130mm)光學變焦及自動對焦功能，配合雙攝影鏡頭防霧加熱，免工具安裝，全天候一體成型（IP65）望遠距離監控傳輸與控制。

- 可即時安裝於車輛或定點昇高至3公尺置高點進行操作監控，配合10吋觸控式顯示器，D1格式高解錄影，2.5吋500G硬碟，隨時可收納機動運輸。

- 使用外接式上網器，可自行選擇3G/4G/WiMAX傳輸及控制。配合2組內置式影音接收器滿足現場各種蒐證與救災任務。在遠端使用window XP/7/vist即可同步監聽及控制。

- 現場可同步有線及無線中程500公尺WiFi傳輸，供多組人員同時監看及操作控制。

二組有線影音輸入

( 規格：

| 數位3G/4G機動攝影偵蒐系統 |
| --- |
| 攝影機規格 | 變焦鏡頭 | 標準鏡頭 |
| 感光原件 | 1/4Ex-View CCD | Sony 1/3 super HAD CCD |
| 解析度 | 彩色（日） 600TV Lines 黑白（夜） 700TV | Lines 520TV Lines |
| 最低照度 | 彩色0.001Lux 黑白0.0001Lux | 0.06Lux/F1.2 |
| 焦距 | 3.5~130mm (光學37倍) | 7mm(1倍標準鏡) |
| 對焦模式 | 自動控置對焦 | 全景清晰 |
| 鏡面處理 | 除濕自動加熱控制 |
| 電動雲台防護罩 |
| 外型材 | 整體成型鋁合金壓鑄 |
| 防護等級 | IP65 |
| 旋轉角度 | 大於360度 |
| 旋轉速度 | 可控式快31°/秒、慢20/秒° |
| 俯仰角度 | 上約10度、下約17度 |
| 固定方式 | 強力吸磁配合車輛高速行駛 |
| 尺寸 | 25x22x28(cm)以內 |
| 整體重量 | 約7公斤 |
| 車載控制器 |
| 規格如數位3G/4G影音中繼轉接傳輸 |

內置雙低照度

高倍率攝影鏡頭

車載控制器

3G

WiMAX

4G

WiFi

Internet

近端筆電

可透過WiFi連線

遠端電腦及手機可透過網路連線

本型錄內容說明、規格如有調整修訂，不另通知。

Raysun

數位3G/4G影音中繼轉接傳輸(車載控制器)

特殊搜證器材 – 14-2

用途：配合有線或無線輸入4組影音訊號，藉由3G/4G/WiMAX外接式上網器轉接傳輸影音訊號配合10吋觸控式面板及D1/500G硬碟錄影，可在遠端同步操作、監看及通訊。

- 使用外接式無線上網器依各國規格插卡連接無安裝設定IP困擾，支援3.5G/4G/WiMAX傳送現場影音訊號。在遠端同步監看操作選擇1~4影音劃面，通訊對講，歷史影片資料回放並可配合動態偵測錄影。

- 內置2組無線影音接收器，另可配合外掛2組影音接收器，同時將4組影音訊號無線上傳連結。遠端監看可有線、WiFi、3.5G/4G/Wi MAX選擇傳輸模式同步監看操作。

- 配合MDVPN無線上網連接可達保密功能。

( 規格：

| 產品 | 數位3G/4G影音中繼轉接傳輸 |
| --- | --- |
| 顯示器 | 10吋LCD |
| 畫面解析 | 800×600 |
| 操作控制 | 觸控、滑鼠 |
| 壓縮錄影 | H.264結合DVR錄影 |
| 硬碟容量 | SATA2.5吋硬碟/500G |
| 錄影解析 | D1/4 CIF(704×576) CIF(352×288) CIF(176×144) |
| 編碼速度 | 1路D1/CIF/QCIF/(1~25/30fps) 2~4路1(1~6fps)CIF/QCIF/(1~25/30fps) |
| 影音輸入/輸出 | 4路(可控制雙向通話)/1路 |
| 系統功能 | 即時監看、錄影、錄影重播、 遠端操控、動態偵測 |
| 搜尋模式 | 時間、日期、動態啟動 |
| 硬體規格 | WAN、LAN、3G、4G |
| 無線標準 | IEEE802.11b/n/g |
| 3G/4G類型 | UMTS/HSDPA/HSUPA/CDMA2000/ TD-SCDMA/WiMAX |
| 無線防護 | WEP64及128bit / WPA / WPS / WDS / 多重AP |
| 防火牆 | URL/Port/IP/MAC |
| 語言 | 中繁/中簡/英文/西班牙 |
| 外型 | 防水攜行箱 |
| 適用溫度 | -10°C~55°C |
| 適用溼度 | 10~90%RH |
| 電壓 | AC100~220V / DC12~15V |
| 尺寸/重量 | 10x28x35(公分)/ 3.85公斤 |

二組有線影音輸入

RF

二組無線接收

可外接電視投影機等

10吋觸控螢幕

3G / 4G / WiMAX無線網卡連結

WiFi無線網路

Internet

3G

近端筆電可透過WiFi連線，同步監看錄影、歷史資料查詢及雙向語音通話。

( 標準包裝配備：

- 數位3G/4G影音中繼轉接傳輸

- 電源供應器

- 車用電源供應器

遠端電腦可透過網路連線，同步監看錄影、歷史資料查詢及雙向語音通話。

本型錄內容說明、規格如有調整修訂，不另通知。