# Text boxes

(捆綁)

雙線套索器

氣動式

Bola Launcher-2 (BL-2)

雙龍

高強度凱芙拉合成纖維

主要功能

2公尺

- 無火藥氣動式，操作簡單，搭配綠光雷射瞄準器，瞄準目標按下發射鈕，瞬間發射兩條套繩準確的約束捆綁住歹徒限制其行動。

- 體積小、重量輕，採用快拆式腰掛，方便緊急情況下即刻使用。使用市售12g或16g 二氧化碳或高壓氮氣壓縮鋼瓶為發射動力。適用於瞬間無傷性捕捉。

- 採用專利勾爪與可重覆安裝使用的高強度凱芙拉合成纖維，高纏繞性強有效纏繞歹徒雙手或腳達到約束行動力的目的。可重新整理放置安裝後連續使用。

- 安全性高沒有任何火藥，直接使用氣瓶推動發射2組各有2個牽引頭2公尺寛套索，0.5秒瞬間纏繞目標，立即有效限制目標行動，捕捉距離可達8公尺以上。

- 耗材便宜容易取得，可重覆使用，為最經濟有效的防身逮捕工具。

規格

實例效果

| 主體材質 | 鋁合金 |
| --- | --- |
| 牽引頭重量 | 約10克 |
| 牽引頭數量 | 每組雙線4顆 |
| 有效射程 | 8公尺以上 |
| 捕捉繩張開寛度 | 約2.4公尺 |
| 發射壓力 | 3.0Mpa |
| 發射動力 | 12g 或16g拋棄式氣瓶 |
| 捕捉網飛行速度 | 約40公尺／秒 |
| 重量 | 低於550g |
| 尺寸大小 | 直徑Ø52xØ42x210mm |

五爪爪勾

一次擊發，二線瞬間纏繞

特色

市售12g或16g二氧化碳或氮氣氣瓶都可使用方便取得成本低

標準包裝

( 1 ) .本體x 1

( 2 ) .雷射瞄準

( 3 ) .發射頭x 2

( 4 ) . 壓縮 CO2氣瓶x 2
     ( 16g )

( 5 ) . 氣瓶卡匣x 2

( 6 ) . 快拆腰掛組

( 7 ) . 銅片x 5

3

1

2

收線簡單快速，可重覆使用

4

5

6

7

本裝備請依當地法令規定使用，如有任何違反法律規定之使用或行為，本公司不予負責。

戰術滑軌結合強光照明

結合雷射瞄準