-

# Text boxes

無人機干擾器

RAYSUN MD-1

主要功能

- 現今無人機可載重能力達15公斤，續航力更可達到60分鐘，除了配有高解析低照度影鏡頭，更可擁有夜間飛行及加掛投射武器的能力，已經達到全天候飛行，甚至應用在走私、運毒、恐怖攻擊等非法用途。

- 手持機動式無人機欄截槍：可扛在肩上內建充電式鋰電池，頻率涵蓋GPS與ISM訊號，發射干擾電波3秒內即可有效使無人機失去控制訊號與衛星定位訊號，距離可達1100公尺以上，有效迫降無人機或讓追踪無人機返航達到人機俱獲並可選擇直接墜機。可運用在監獄、學校、歷史古蹟、標的建物或軍事方面。

- 無人機欄截槍搭配夜視模組或熱像儀，可依不同需求全天候空中進行欄截、擊毀非法用途之無人機。

- 本產品通過電子產品質量檢測合格(檢第1631440號)

性能規格

模擬實例

( 1 ) .有效達成衛星訊號的干擾

( 2 ) .有效干擾控制無人機的飛控訊號

( 3 ) .干擾脈衝波總輸出有效輻射功率EIRP超過180dBm

( 4 ) .指向性發射訊號避免對其他環境造成不必要的干擾

開啟GPS干擾
無人機失去衛星訊號，無法自動飛行，僅能手動或緩降保護

開啟GPS干擾
GPS / Glonass / BeiDou訊號完全阻斷

開啟ISM干擾
遙控訊號完全阻斷

GPS阻斷影片

開啟ISM干擾
阻斷無人機控制訊號，進入保護模式飛回起點，可藉此追蹤無人機至起飛點人機具獲。

10

實際擊落無人機影片

開啟GPS與遙控訊號干擾
無人機完全失去控制，僅能飛行至低電壓保護緩降或墜毀。

日/夜配備達距離夜視模組

日/夜全天候熱像儀瞄準器

1100公尺以上

有效距離達1100公尺以上

戰術滑軌結合強光照明

結合雷射瞄準

無人機空投炸彈

無人機走私槍技/毒品

具有電池容量指示及弱電告警功能

無人機干擾飛航

無人機空拍侵害隱私

標準配備

規格

1.干擾槍主體

2.攜行箱

3.外接電源線

4.充電器

5.三角架座

6.手持支架

1

2

3

4

5

6

| 尺寸 | 116 cm x 33 cm x 190 cm |
| --- | --- |
| 重量 | 含電力系統整套小於6公斤 |
| 使用電壓 | DC 24V |
| 電池容量 | 6400 m/Ah |
| 使用溫度 | -10度~55度 |
| 適用濕度 | 95% |
| 防水等級 | IP33 |
| 使用時間 | 60分鐘 |
| 充電時間 | 約4小時 |
| 頻率範圍 | 1560~1600GHz 2395~2490GHz 5710~5920GHz |
| 發射角度 | ±15度 |
| 輸出功率 | 20W(GPS、2.4G) 3W(5.8G) |
| 天線功率 | 12~15 dBi |
| 水平波束角度 | 40(+-5)度 |
| 垂直波束角度 | 35(+-3)度 |
| 有效干擾距離 | 1100公尺以上 |

選購配件

2.含結合座熱像儀

1.含結合座夜視儀