# Text boxes

四連發 電擊器

RAYSUN X-IV

- 依國際電氣技術委員會 IEC 479-1 『電流對於人類和家畜的效應』直流高壓比交流高壓安全度高達 2 ~ 4倍。

一般放電

DC放電

主要功能：

- 裝配4發6公尺電擊探針卡匣，可連續發射並可近身電擊，有效安全制伏多名歹徒，並可不發射而採用近身電擊。瞬間癱瘓、嚇阻歹徒適用於精神病患及群聚鬧事。

- 發射高壓絕緣導線連接兩支電擊探針，擊中目標後可產生干擾電波，瞬間使攻擊歹徒暫時性癱瘓，為最有效連續性發射的中距離非致命性防禦武器。

- 特殊直流(DC)高壓輸出，可大幅降低傳統電擊器使用交流(AC)高壓造成對人體心室異常顫動(Ventricular Fibrillation)的危險，同時能提供更強大的電弧與聲音爆破達嚇阻效果。

- 外殼為碳纖材質堅固耐用，操作簡單，分離式結構維修保養容易。使用者僅需簡易訓練即可使用。

各部位說明：

規格：

| 型號 | X-IV |
| --- | --- |
| 電池 | 充電式鎳氫電池，7.2V DC，800Ma 可持續電擊六十分鐘以上 |
| 電流波型 | 直流(DC)高壓離子脈衝波 |
| 穿透力 | 約2公分的衣服 |
| 開路輸出電壓 | 約2.2萬伏特直流電壓 |
| 流顏率 | 0Hz(直流電波) |
| 輸出電流 | <0.22mA(串接100MΩ電阻) |
| 溫度範圍 | -10°C ~ 55°C |
| 重量 | 590公克以內(不含卡匣) |
| 保固 | 一年(不包含使用不當的人為因素) |

退卡匣按鈕

4發電針卡匣

雷射瞄準

總電源開關

近身電擊

標準包裝配備：

發射板機

2

快拆腰掛扣

(1) X-IV電擊槍本體

(2) X-IV電擊探針卡匣 (6公尺) x 4

(3)充電器

(4)快拆式腰掛模組

電源指示燈

充電插孔

1

4

3