# Text boxes

RAYSUN RZK1plus

槍用熱像儀

主要功能

- RAYSUN RZK1plus採用非晶矽、非製冷、紅外線、75mm高倍率光學系統.能在遠距離環境下不論白天或晚上或霧、塵、煙霧環境中快速的找出隱藏的熱源如人、車、動物配合高解析OLED顯示器及具有三種分劃版顯示並完成瞄準。

- RAYSUN RZK1plus具有影像輸出訊號可直接連接錄影設備或影像傳輸設備即時同步進行遠端監控。

- 標準1913戰術滑軌可直接架在無人機干擾器或其他武器設備.

- RAYSUN RZK1plus具有抗震防雨防塵的功能.

規格

主要功能

| 型號 | RAYSUN RZK1plus |
| --- | --- |
| 類型 | 非制冷紅外線 |
| 探測器分辨率 | 640X480 像素 |
| 探測器材料 | 非晶矽 |
| 顯示器分辨率 | 800x600像素 |
| 顯示器 | 彩色OLED微顯SVGA<800x600 |
| 熱靈敏度 | <50mk |
| 接物鏡 | 75mm |
| 視角度(HxV) | 8.3°x6.2° |
| 接目鏡 | 35mm |
| 光學放大 | 3.5x |
| 識別成人距離 | 460m |
| 觀察成人距離 | 500m |
| 發現成人距離 | 750m |
| 分劃版 | 不顯示及三種顯示模式 |
| 亮度調整 | 手動 |
| 對比度調整 | 自動 |
| 開機時間 | <5秒 |
| 背景顏色 | 彩色/黑熱/白熱/綠色/藍色/黃色 |
| 環境數據 | 防水、防塵、防震 |
| 電源 | CR123鋰電池 4顆/外接USB |
| 電源持續使用時間 | 2小時以上 (電池不同會影響使用時間) |
| 安裝支架 | 1913戰術滑軌 |
| 低電量指示 | 有 |
| 尺寸 | 300x85x98mm |
| 重量 | 1.3kg |
| 保固 | 1年 |

- 有三種分劃版顯示模式與不同背景顏色顯示模式

- 具有數位1倍、2倍、4倍放大望遠功能

- 具有防水、防塵，抗震的機身設計

- 使用4顆CR123電池及外部供電設計

彩色

黑熱(黑白)

黃色

藍色

白熱(黑白)

10

綠色

選購配備

- 觸控DVR

- 無線影音發射機/接收機

標準配備

1 RZK1plus槍用熱像儀本體

2 USB 電源供應轉接線

3影像輸出/電源輸入連接線

4影像電源延長線

5攜行箱

1

4

5

3

2

戰術滑軌結合強光照明

結合雷射瞄準