# Text boxes

氣動式絆馬索
(套索發射器)

Bola Launcher

主要功能

- 無火藥氣動式，操作簡單，瞄準目標按下發射鈕，瞬間緊緊綁住歹徒限制其行動。

- 體積小、重量輕，採用快拆式腰掛，方便緊急情況下即刻使用。使用市售8公克N2O壓縮鋼瓶為發射動力。適用於無傷性捕捉。

- 採用專利勾爪與可重覆安裝使用的高強度凱芙拉合成纖維，命中率高纏繞性強且不易打結，方便重新整理及安裝後連續使用。

- 安全性高沒有任何火藥，直接使用氣瓶推動2個牽引頭發射2公尺寛套索，0.5秒瞬間纏繞目標，立即有效限制目標行動，捕捉距離可達8公尺以上。

- 耗材便宜且取得容易，可重覆使用，為最經濟有效的防身逮補工具。

規格

實例效果

| 主體材質 | 鋁合金 |
| --- | --- |
| 牽引頭重量 | 約10克 |
| 牽引頭數量 | 2顆 |
| 有效射程 | 10公尺以上 |
| 最佳距離 | 5-8公尺 |
| 捕捉繩張開寛度 | 約2公尺 |
| 發射壓力 | 3.0Mpa |
| 發射動力 | 8g N2O或CO2拋棄式氣瓶 |
| 捕捉網飛行速度 | 約40公尺／秒 |
| 重量 | 低於335g |
| 尺寸大小 | 直徑Ø48xØ38x180mm |

示範影片

專利爪勾 瞬間纏繞

特色

使用市售8克N2O氣瓶

( 1 ) .本體x 1

( 2 ) .發射頭x 2

( 3 ) . 壓縮 N2O氣瓶x 4
     ( 8 g )

( 4 ) . 氣瓶卡匣x 2

( 5 ) . 快拆腰掛組

( 6 ) . 銅片x 5

標準包裝

本裝備請依當地法令規定使用，如有任何違反法律規定之使用或行為，本公司不予負責。

收線簡單快速，可重覆使用

1

2

戰術滑軌結合強光照明

結合雷射瞄準

3

4

5

6