d

# Text boxes

RAYSUN M4

短槍管

多功能運動用彩彈槍/鎮暴槍

|  | 圓形0.68英吋高濃度辣椒彈 |  | 高濃度辣椒 尾翼彈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 圓形橡膠彈 | 橡膠尾翼彈 |
| 圓形訓練粉彈 | 訓練尾翼粉彈 |
| 圓形染色彈 |  |
| 圓形響炮彈 |  |

長槍管

主要功能:

- 適用標準0.68英吋一般運動用(明膠)彩彈及使用具有飛行姿態調整穩定的尾翼彈增加射擊的準確度與提高速度。並可混合使用兩種彈體於同一彈匣。最大彈容量可放置16顆。

- 長槍外觀近似M-4是市場唯一具有長、短槍管提供交換使用。短槍管為突擊用方便攜帶靈活操作或配合長槍管及尾翼彈射擊準度可增加到40公尺精準射擊。

- 後托內放置一次性拋棄式88公克CO2高壓氣瓶，使用拍打式安全閥門，平時可預安裝好氣瓶而不上氣長時間待命，使用時只需將後托內氣瓶輕敲地面即可立刻上氣射擊，未使用完畢氣體可退出槍體日後再度使用。也可以使用市售可重覆充填CO2 5OZ氣瓶及後托。使用88公克氣瓶最高射速未超過15焦耳/平方公分，合於相關法令20焦耳/平方公分以下。

- 準星、照門均可依長、短槍管調整準確度。

- 依平日訓練或鎮暴勤務不同提供多種彈體。模組化設計故障率低、保養容易、快速拆裝放置方便攜帶。

PS:若使用0.68英吋運動用彩彈請確認不可使用易碎彈體，否則發射加速過程中恐破裂造成槍體汙染。

各部說明:

產品規格:

| 1.口徑: | 0.68英吋 | 4.最大彈閘容量: | 16發 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.射擊速度: | 300~450 fps 配合彈體及槍管 | 5.發射模式: | 單發半自動射擊 |
| 3.最大射程: | 50公尺 | 6.氣動來源: | 88g Co2氣瓶 或 標準填充式氣瓶 |
| 7.尺寸重量: | 64 x 26 x 7(cm) / 2220g(長槍管) 41.5 x 26 x 7(cm) / 1830g(短槍管) |
| 8.材質: | 金屬本體、槍管和塑膠零件 |

可依需求

更換長短槍管

保險開關

板機

氣瓶

槍托

16發彈匣

拉桿瓶

準星

照門

短槍管

拍打式

安全氣嘴

射速調整

包裝配備:

8.

9.

7.

10.

11.

12.

88公克氣瓶及後托

6.

1.鎮暴槍本體

2.槍托/短槍管

3.長槍管

4.88公克氣瓶X2

5.彈匣

6.槍背帶

7.辣椒彈

8.訓練尾翼彈

9.橡膠尾翼彈

10.染色彈

11.橡膠彈

12.訓練彈

13.攜行袋

14.拆裝工具

5.

本產品請勿於公眾環境使用，如自行改裝或非法使用自負相關法律責任

可更換使用5oz標準充氣式氣瓶及後托

13.

14.

4.

3.

1.

2.

Attach to laser aimer

Attach to illuminator

Parachute Illuminator

Waterproof Smoke

10M Net Gun

110M Line Thrower

60M Life Buoy

Colored Smoke

長槍管