-

# Text boxes

攜帶型空拍機欄截器

RAYSUN MD-1s

主要功能

- 現今無人機可載重能力達15公斤，續航力更可達到60分鐘，除了配有高解析低照度影鏡頭，更可擁有夜間飛行及加掛投射武器的能力，已經達到全天候飛行，甚至應用在走私、運毒、恐怖攻擊等非法用途。

- 手持機動式無人機(空拍機)欄截槍：可扛在肩上內建充電式鋰電池，頻率涵蓋GPS與ISM訊號，發射干擾電波5秒內即可有效使無人機失去控制訊號與衛星定位訊號，距離可達1000公尺以上，有效迫降無人機或追踪無人機返航達到人機俱獲。同時也具有影像傳輸干擾功能，讓操控者無法看到無人機上的影像進而達到有效驅離。可運用在監獄、學校、歷史古蹟、標的建物或軍事方面。

- 無人機欄截槍搭配夜視模組或熱像儀，可依不同需求全天候空中進行欄截、擊毀非法用途之無人機。

性能規格

模擬實例

( 1 ) .有效達成衛星訊號的干擾

( 2 ) .有效干擾控制無人機的飛控訊號

( 3 ) .干擾脈衝波總輸出有效輻射功率EIRP超過180dBm

( 4 ) .指向性發射訊號避免對其他環境造成不必要的干擾

開啟GPS干擾
無人機失去衛星訊號，無法自動飛行，僅能手動或緩降保護

開啟GPS干擾
GPS / Glonass / BeiDou訊號完全阻斷

開啟遙控干擾
遙控訊號完全阻斷

GPS阻斷影片

開啟遙控訊號干擾
阻斷無人機控制訊號，進入保護模式飛回起點，可藉此追蹤無人機至起飛點人機具獲。

10

實際擊落無人機影片

垂直波束角度35(±3)°

無人機干擾器場強圖

開啟GPS與遙控訊號干擾
無人機完全失去控制，僅能飛行至低電壓保護緩降或墜毀。

1000公尺/300公尺

13~15dBi

水平波束角度40(±5)°

1000公尺以上

有效距離達1000公尺以上

戰術滑軌結合強光照明

結合雷射瞄準

1913戰術滑軌可靈活運用，可更換多種瞄準器也可以調整成肩背模式

具有電池容量指示

及弱電告警功能

多功能攜行箱方便攜帶

規格

標準配備

4

1.干擾槍主體

2.多功能攜行收納箱

3.軟質攜行背包

4.充電器

5.手持支架

| 型號 | RAYSUN MD-1S |
| --- | --- |
| 攜行箱尺寸 | 80 cm x 40.9 cm x 34.1 cm |
| 主體尺寸 | 66 cm x 24cm x 28 cm |
| 主體含槍托 | 86 cm x 24cm x 28 cm |
| 重量 | 含電力系統整套小於6公斤 |
| 使用電壓 | DC 24V |
| 電池容量 | 25.9v 6400 m/Ah |
| 使用溫度 | -10度~55度 |
| 適用濕度 | 95% |
| 使用時間 | 60分鐘以上 |
| 充電時間 | 約4小時 |
| 頻率 | 1567~1620GHz(GPS定位) 2.4~2.5GHz(飛行遙控器) 5.7~5.9GHz(影像回傳) |
| 輻射功率 | 2.4GH/20W:58dB=630.9W 1.5GH/20W:49.9dB=97W 5.8GH/3W:42dB=15.8W |
| 信號模式 | DSSS(擴頻)、FHSS(跳頻) |
| 天線增益 | 定向天線10~12 dB |
| 水平波束角度 | 40(±5)度 |
| 垂直波束角度 | 35(±3)度 |
| 有效干擾距離 | 1000公尺以上 |

2

1

3

5

選購配件

日/夜配備達距離夜視模組

日/夜全天候熱像儀瞄準器

1000公尺

20公尺

可使用DC24V

外部電源供應