# Text boxes

25mm鏡頭拍攝

216.4mm鏡頭拍攝

100mm鏡頭拍攝

4倍鏡

夜視

轉接環

8倍鏡

NV-208M

NIKON

數位單眼相機

所有NIKON 鏡頭

NIKON 轉接環

1倍鏡

CCTV  C-mount

20倍變焦鏡

C-mount

轉接環

及保護蓋

選配

- 216.4mm

反射式鏡頭

- 500公尺紅外線投光器

結合216.4mm f2鏡頭(選配)

(1) NV-208M 模組主體

(2) 25mm超大光圈鏡頭

(3) 100mm 大光圈反射式鏡頭

(4) LED 紅外線投光器結合座

(5) 防水攜行箱

結合100mm f1.5鏡頭

結合25mm f1.17鏡頭

NIKON 單眼相機專用夜視模組

標準包裝配備：

| 型號 | NV-208M |
| --- | --- |
| 夜視模組 | 長度 | 98.5 mm |
|  | 直徑 | 66.1 mm |
|  | 重量 | 約342g |
|  | 連接卡口 | 機身NIKON AF-S |
|  |  | 夜視鏡頭接環 |
|  | 使用電源 | 配合 AF-S 電源供應 |
| 光放管 | 光陰極管直徑 | 18 mm |
|  | 光陰極管材料樣式 | S-25 |
|  | 最低解析度 | 57-64 Lp/mm |
|  | 敏感度 | 600-750 µA/lm |
|  | 最低亮度增益 | 40,000 fl/fc at 10-6 fcd |
|  | 最大黑暗背景亮度 | 1,5x10-3 cd/m2 |
|  | 最低噪度比 | 20-23 |
|  | 最大電流消耗 | 16mA |
|  | 平壽命時間 | 10,000 小時 |

鏡頭

| 光學結構 | 折射式 | 折反射式 | 折反射式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 倍率 | 1倍 | 4倍 | 8倍 |
| 角度 | 40度 | 10度 | 5度 |
| 焦距 | 25mm (≈75mm/135) | 100mm (≈300mm/135) | 216.4mm (≈600mm/135) |
| 光圈 | f 1.17 | f 1.5 | f 2 |
| 外徑 | 3.5cm | 8cm | 13cm |

- NV-208M 採用最新光學設計，結合夜視鏡頭與反射式低照度高倍定焦鏡頭，內建二代半Gen II plus (Hypen Gen)夜視模組，可簡單快速的安裝NIKON數位單眼相機，無需腳架與光源即可手持執行夜間錄影與照相搜證任務。

- 配合夜視鏡頭接環，適用於所有標準夜視鏡頭，標準配備包含大光圈1倍鏡與4倍鏡。

- 使用NIKON數位單眼相機在夜間室外環境使用ISO800以上感光質，無需輔助光源即可直接手持錄影/照相，且快門可維持在1/125秒以上。

- 在完全無光源環境下配合不可見光輔助光源，有效投光距離達500公尺以上亦可維持上述正常錄影/照相，且不會因為手震造成影像模糊。使用100mm/216.4mm高倍率折反射式定焦鏡頭，具有超大光圈低照度適合遠距離搜證使用。

規格：

產品特色：

主要功能：

RAYSUN NV-208M