# Text boxes

多功能汽動式網槍

Net Gun Catch Me

主要功能

- 體積小、重量輕，採用快拆式腰掛，方便緊急情況下即刻使用。操作簡單使用市售1 2公克C O 2壓縮鋼瓶為發射動力。

- 具有捕捉網與訓練網二種可重覆安裝使用，可直接瞄準目標射擊。採用高強度聚乙烯

- ( H D P E )纖維，纏繞性強且不易打結，方便重新整理及安裝後連續使用。

- 捕捉網使用8個牽引頭平均重量避免只使用4個過重而對目標照成傷害，網面展開達9平方公尺，網孔為1 5公分，射速約為1 0公尺/秒，有效捕捉距離達1 0公尺以上。

- 訓練網使用8個1 5牽引頭每秒公尺射出，當有牽引頭纏到目標後立即依慣性定律使其他個牽引將目標纏繞包覆方便回收與練習安裝射擊，有效距離達8公尺以上。

規格

實例效果

| 主體材質 | 鋁合金 |
| --- | --- |
| 牽引頭重量 | 約13公克 |
| 牽引頭數量 | 8顆 |
| 有效射程 | 10公尺以上 |
| 最佳距離 | 5-8公尺 |
| 捕捉網張開面積 | 3m x 3m約9m² |
| 網孔大小 | 15 cm x 15cm |
| 發射壓力 | 3.0Mpa |
| 發射動力 | 12g Co2拋棄式氣瓶 |
| 捕捉網飛行速度 | 約10公尺／秒 |
| 重量 | 低於0.85Kg |
| 尺寸大小 | 直徑75x48x250mm |

訓練網

補捉網

標準包裝

10

( 1 ) .網槍本體x 1

( 2 ) .重覆使用捕捉網x 1

( 3 ) .重覆使用訓練網x 1

( 4 ) .壓縮C O 2氣瓶x 4
     ( 1 2 g )

( 5 ) .氣瓶卡匣x 2

( 6 ) .快拆腰掛

( 7 ) .收網輔助板

( 8 ) .攜行袋

快拆腰掛

本裝備請依當地法令規定使用，如有任何違反法律規定之使用或行為，本公司不予負責。

快拆射擊

腰掛射擊

腰掛待命

戰術滑軌結合強光照明

結合雷射瞄準